13 settembre, 2019

T8 GENESIS® con PLM Intelligence™ di New Holland, la produttiva combinazione di potenza motrice e potenza digitale

- Personalizzazione al top con il nuovo bracciolo SideWinderTM Ultra e il monitor IntelliViewTM 12

- L'ultimissima generazione di sistemi di Precision Farming (PLM) completamente integrati innalza la produttività, la connettività e la gestione della macchina a nuovi livelli

- Conformità allo Stage V con il motore Cursor 9 e tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR2 esente da manutenzione

- Il T8.435 Ultra CommandTM si unisce alla scuderia New Holland T8

New Holland Agriculture lancia il nuovo trattore T8 GENESIS® dotato di sistema Precision Land Management (PLM™) Intelligence, l'intuitiva piattaforma di New Holland per l'agricoltura di precisione. La piattaforma, progettata in-house, mette a disposizione di clienti e rivenditori un nuovo livello di utilizzo e di gestione della macchina.

Il T8 GENESIS® con PLM Intelligence™ di nuova generazione può adattarsi alle particolari esigenze dei singoli agricoltori con funzionalità che vanno dalla connettività avanzata tra operatori, veicoli e concessionari per migliorare la produttività e ridurre i tempi di fermo, a comandi personalizzabili, migliore visibilità e comfort.

New Holland ha inoltre aumentato il grado di integrazione del portale MyNew Holland™ con le sue varie risorse online al fine di supportare i propri clienti e rivenditori. Il rinnovato portale e la nuova app MyNew Holland™ forniscono accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al servizio di assistenza e a una miriade di informazioni e servizi che aiuteranno il cliente a massimizzare la produttività delle proprie macchine e a gestire le proprie attività agricole in modo efficiente.

"All'epoca del lancio oltre 25 anni fa, il trattore Genesis, noto in Europa come Serie 70, ha rappresentato una svolta nella progettazione dei trattori. In questo senso il nuovo T8 GENESIS® con PLM Intelligence™ costituisce un ulteriore passo in avanti, in quanto è stato concepito in base al modo di lavorare degli agricoltori a seguito di una vasta ricerca condotta presso i nostri clienti,” spiega Sean Lennon, Responsabile Tractor Product Management. “Collega l'attrezzo intelligente all'ufficio dell'azienda agricola e ora con l'ISOBUS Classe III, consente uno sfruttamento ottimale sia del trattore che dell'attrezzo. Abbiamo riprogettato la cabina dando ascolto ai nostri clienti, in Europa e altrove, per creare per l'operatore un'esperienza produttiva e personalizzabile, con comandi intuitivi di nuova generazione, il nuovo bracciolo SideWinderTM Ultra e il monitor IntelliView 12.”

Personalizzazione al top con il nuovo bracciolo SideWinderTM Ultra e il monitor IntelliViewTM 12

Sebbene ricco di nuove funzionalità e tecnologie, il nuovo T8 porta avanti la tradizione di New Holland nel fornire un'esperienza intuitiva di "jump on & drive" ovvero di partenza immediata per l'operatore. Si va dal nuovo bracciolo ergonomico SideWinder™ Ultra con le sue tastiere 'suddivise in zone' per il controllo dei supporti multimediali e della climatizzazione, ai comandi dell'attacco e ai tasti di scelta rapida che consentono la navigazione 'one touch' nei menu di regolazione. I distributori idraulici ausiliari possono essere assegnati alle levette o al joystick a scelta del conducente, mentre le singole impostazioni del trattore possono essere memorizzate con il nome dell'attrezzo e richiamate all'istante quando si passa da un'attività all'altra.

Il nuovissimo telaio della cabina a quattro montanti garantisce la massima visibilità, ulteriormente migliorata dalle telecamere posizionate strategicamente in vari punti del T8 per facilitare il passaggio dai campi alle strade trafficate e per sorvegliare gli attrezzi collegati posteriormente. Il nuovo display della strumentazione InfoView™ è posizionato direttamente nel campo visivo della console anteriore. Le nuove luci di lavoro a LED a 360 gradi forniscono un livello di illuminazione da 'stadio', offrendo fino al 25 percento in più di area visibile oltre a memorie configurabili che consentono di selezionare facilmente la copertura di illuminazione richiesta. Clienti e operatori apprezzeranno l'aumento dello spazio per riporre gli oggetti, delle prese elettriche e delle bocchette di ventilazione, senza dimenticare lo spegnimento ritardato delle luci e la scelta di sedili tecnologicamente avanzati per un comfort ottimale.

L'ultimissima generazione di sistemi di Precision Farming (PLM) completamente integrati

Le funzionalità più innovative vanno ben oltre la cabina e comprendono la completa integrazione della piattaforma PLM avanzata di New Holland. L'approccio di New Holland alle soluzioni di Precision Farming è riassumibile in quattro parole: Open, Connected, Smart, Supported, vale a dire aperti, connessi, intelligenti e supportati. In questo senso PLM Intelligence apre nuovi orizzonti, utilizzando MyPLM™Connect e le API (Application Program Interface) per mantenere l'agricoltore completamente connesso con i propri software agronomici di fiducia. Utilizzando la semplice interfaccia utente basata su tablet, l'agricoltore è in grado di condividere e analizzare i dati e ora usufruisce anche di funzionalità di supporto avanzate attraverso il proprio rivenditore New Holland, riuscendo quindi a ottenere maggiori risultati con facilità.

La gestione e l'utilizzo della macchina sono stati migliorati attraverso New Holland IntelliView Connect, un accesso remoto al monitor e New Holland Remote Assistance, uno strumento di assistenza a distanza. Il software del sistema operativo PLM Intelligence è aggiornabile da remoto (OTA over the air), come un semplice smartphone.

New Holland IntelliView Connect consente al gestore dell'azienda o al rivenditore di visualizzare in remoto il display IntelliView 12 e monitorare le prestazioni del T8 in tempo reale, garantendo produttività e tempi di operatività. I concessionari New Holland possono gestire in modo proattivo la flotta dei loro clienti con New Holland Remote Assistance, identificando i requisiti di manutenzione in prossimità delle scadenze e riducendo i tempi per i necessari spostamenti.

Conformità allo Stage V con il motore Cursor 9 e tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR2 esente da manutenzione

La nuova gamma T8 GENESIS® monta un motore da 8,7 litri Cursor 9 sviluppato da FPT Industrial, che soddisfa il requisiti di emissionamento Stage V grazie ai ridotti consumi di carburante e al sistema di post-trattamento ECOBlue™ HI-eSCR2, una soluzione brevettata ed esente da manutenzione che minimizza i costi di gestione. I lunghi intervalli di manutenzione del motore di 600 ore del Cursor 9 soddisferanno i clienti più esigenti che vogliono massimizzare i tempi di operatività sul campo.

Il T8.435 Ultra CommandTM si unisce alla scuderia New Holland T8

Nel corso del 2020, New Holland estenderà la gamma T8 GENESIS® con un nuovo modello full-powershift da 400 CV. Questo nuovo powershift sarà caratterizzato da una trasmissione 21AVx5RM e sarà disponibile solo sul top di gamma T8.435 Ultra CommandTM nella versione gommata o con SmartTraxTM. Con questa nuova aggiunta, i clienti potranno abbinare a ogni livello di potenza il sistema di trasmissione più adatto alla propria attività: la Ultra Command full-powershift per i lavori a sforzo elevato in campo oppure la Auto CommandTM per le applicazioni che privilegiano il trasporto e la velocità.

New Holland T8 Genesis Auto CommandTM

| Modello | Potenza nominale | Potenza max | Max con EPM | Versione gommata | SmartTraxTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8.350 | 280 | 315 | 351 | Std. | N/D |
| T8.380 | 311 | 347 | 382 | Std. | N/D |
| T8.410 | 340 | 375 | 409 | Std. | Opzione |
| T8.435 | 380 | 415 | 435 | Std. | Opzione |

New Holland T8 Genesis Ultra CommandTM

| Modello | Potenza nominale | Potenza max | Max con EPM | Versione gommata | SmartTraxTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8.350 | 280 | 315 | 351 | Std. | N/D |
| T8.380 | 311 | 347 | 382 | Std. | N/D |
| T8.410 | 340 | 375 | 409 | Std. | Opzione |
| T8.435 | 400 | 435 | - | Std. | Opzione |

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei nostri clienti, produttori di cereali, allevatori, contoterzisti, viticoltori e professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull’offerta più ampia in assoluto di prodotti e servizi innovativi: una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell’agricoltura. Una rete globale di concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l’eccellenza garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale. Per ulteriori informazioni su New Holland, visitate il sito www.newholland.com.

New Holland Agriculture è un brand di CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI), un leader globale nel campo dei capital goods con una consolidata esperienza industriale, un’ampia gamma di prodotti e una presenza mondiale. Per maggiori informazioni su CNH Industrial:  www.cnhindustrial.com

https://www.facebook.com/NewHollandItalia

https://twitter.com/NewHollandAG

https://www.instagram.com/NEWHOLLANDAG/

https://www.youtube.com/user/NewHollandAG

Contatti

Giulia Giovanardi, Tel: 059 591541, email: giulia.giovanardi@newholland.com

BTS srl, Tel: 011 2898405, email: media@btsadv.com